Załącznik nr 3

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

– wniosek 2017/EL/6079

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Dostawa systemu audio-wideo na potrzeby Kliniki Położnictwa i Perinatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | Nazwa komponentu przedmiotu zamówienia | Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Streamer |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Kodowanie Video | MPEG-4 AVC/H.264 | Tak/Nie …………………………. |
|  | Przepływowość strumienia | W zakresie 1…15 Mbit/s | Należy podać …………………………. |
|  | Obsługiwane Rozdzielczości | 1920x1080_60p, 1920x1080_50p, 1920x1080_60i, 1920_1080_50i, 1280x720_60p, 1280x720_60i 720x576_60i, 720_50 | Należy podać …………………………. |
|  | Kodowanie Audio | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AA | Tak/Nie …………………………. |
|  | Transmisja | IP UDP (Unicast/Multicast), RTMP, HLS (RJ45, 100/1000M samoadaptacja) | Tak/Nie …………………………. |
|  | Zarządzanie zdalne | USB/NFS | Tak/Nie …………………………. |
|  | Zasilanie | DC 12V | Tak/Nie …………………………. |
|  | Wejścia | Min 1x HDMI | Należy podać ………………………… |
|  | Wyjścia | Min. 1x RJ45 | Należy podać …………………………. |
|  | Konwerter VGA/HDMI |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Wejścia | Min. 1x VGA, 1x Audio | Należy podać …………………………. |
|  | Wyjścia | Min. 1x HDMI | Należy podać …………………………. |
|  | Rozdzielczości wejściowe | PC: VGA, SVGA, XGA, 1280x800, UXGA, SXGA, WXGA, SXGA+, WXGA+, WSXGA, WUXGA;﻿ HDTV: 480p, 576p, 720p @50/60Hz, 1080p @50/60Hz, 1080i @50/60Hz.﻿ | Należy podać …………………………. |
|  | Częstotliwość wyjściowa | 60HZ +/-10 | Należy podać …………………………. |
|  | Mikser AUDIO |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Ilość kanałów | Min. 8 | Należy podać …………………………. |
|  | Wejścia mono | Min. 2 mikrofonowe lub 2 liniowe Jack | Należy podać …………………………. |
|  | Korekcja mono | Min. trzyzakresowa | Należy podać …………………………. |
|  | Wejścia stereo | Min. 2 | Należy podać …………………………. |
|  | Korekcja stereo | Min. trzyzakresowa | Należy podać …………………………. |
|  | Tłumiki | Obrotowe | Tak/Nie …………………………. |
|  | Zasilanie Phantom | +48V Globalne | Tak/Nie ………………………… |
|  | Aux | Min. 1 post | Należy podać ………………………… |
|  | Return | Min. 1 stereo | Należy podać ………………………… |
|  | Wskaźnik wysterowania | Min. 2 LED | Należy podać ………………………… |
|  | Złącze słuchawkowe | Jack stereo z kontrolą poziomu odsłuchu | Tak/Nie ………………………… |
|  | Mikrofon Nagłowny |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Regulacja pałąka | Wymagana | Tak/Nie …………………………. |
|  | Mocowanie | Lewa i prawa strona | Tak/Nie …………………………. |
|  | Tłumienie odgłosów z otoczenia | Wymagane | Tak/Nie …………………………. |
|  | Charakterystyka | nerkowa | Tak/Nie …………………………. |
|  | Pasmo przenoszenia | W min. zakresie 80Hz – 20kHZ | Należy podać …………………………. |
|  | Graniczny poziom ciśnienia | Maks. 130dB | Należy podać ………………………… |
|  | Oporność | <= 200 om | Należy podać ………………………… |
|  | Oporność obciążenia | >= 2000om | Należy podać ………………………… |
|  | Wtyczka | Mini XLR | Tak/Nie ………………………… |
|  | Odbiornik stacjonarny | Wyposażony w regulowany poziom tłumienia | Tak/Nie ………………………… |
|  | Obsługiwana ilość kanałów odbiornika | Min. 8 | Należy podać …………………………. |
|  | Wyjścia odbiornika | Min. 1 XLR, 1 Jack 1/4 | Należy podać …………………………. |
|  | Czas pracy nadajnika | Do 8h na pojedynczej baterii AA | Tak/Nie …………………………. |
|  | Przełącznik | On/off/mute | Tak/Nie …………………………. |
|  | Regulacja poziomu Gain | Wymagana | Tak/Nie …………………………. |
|  | Mikrofon sufitowy |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Możliwość wymiany kapsuły | Wymagana | Tak/Nie …………………………. |
|  | Typ | Gęsia szyja | Tak/Nie …………………………. |
|  | Długość przewodu | Min. 9m | Należy podać …………………………. |
|  | Typ przetwornika | Pojemnościowy | Tak/Nie …………………………. |
|  | Pasmo przenoszenia | W min. zakresie 50HZ – 17kHz | Należy podać ………………………… |
|  | Słuchawki Bluetooth |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Transmisja Bezprzewodowa | Bluetooth | Tak/Nie …………………………. |
|  | Pasmo przenoszenia | Min. 20Hz | Należy podać …………………………. |
|  | Pasmo przenoszenia | Maks. 20000Hz | Należy podać …………………………. |
|  | Typ słuchawek | Nauszne | Tak/Nie …………………………. |
|  | Poziom głośności | Regulowany | Tak/Nie …………………………. |
|  | Impedancja | Maks. 35om | Należy podać ………………………… |
|  | Wzmacniacz miksujący |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Pobór mocy | Maks. 100W | Należy podać …………………………. |
|  | Impedancja minimalna | Maks. 4 om | Należy podać …………………………. |
|  | Wejścia phantom | Min. 1 | Należy podać …………………………. |
|  | Regulacja barwy | Wymagana | Tak/Nie …………………………. |
|  | Poziomy priorytetów | Min. 4 | Należy podać …………………………. |
|  | Pasmo przenoszenia | W minimalnym zakresie 60 – 20kHz | Należy podać ………………………… |
|  | Wejścia mikrofonowe zbalansowane | Min. 2 | Należy podać ………………………… |
|  | Wejścia mikrofonowe niezbalansowane | Min. 2 | Należy podać ………………………… |
|  | Klasa wzmacniacza | D | Tak/Nie ………………………… |
|  | Głośniki |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Moc RMS | Min. 50W | Należy podać …………………………. |
|  | Impedancja | Maks. 16 om | Należy podać ………………………… |
|  | Skuteczność | 120dB +/-10 | Należy podać …………………………. |
|  | Typ głośników | HD | Tak/Nie …………………………. |
|  | Pasmo przenoszenia | Min. zakres 80Hz – 20kHz | Należy podać …………………………. |
|  | Montaż | Ścienny | Tak/Nie …………………………. |
|  | Kamera IP |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Zastosowanie | Wewnętrzna | Tak/Nie …………………………. |
|  | Obrotowa | Wymagane | Tak/Nie …………………………. |
|  | Typ przetwornika | CMOS | Tak/Nie …………………………. |
|  | Rozmiar przetwornika | 1/4 | Tak/Nie …………………………. |
|  | Interfejs | RJ-45 i Wi-Fi | Tak/Nie …………………………. |
|  | Kąt widzenia w pionie | Min. 115 stopni | Należy podać …………………………. |
|  | Kąt widzenia w poziomie | Min 340 stopni | Należy podać …………………………. |
|  | Rodzaj kompresji | H.264, JPG, MPEG-4 | Tak/Nie ………………………… |
|  | Ilość klatek na sekundę | Min. 30 FPS (1280x720) 30 FPS (160x80) 30 FPS (320x176) 30 FPS (640x352) | Należy podać ………………………… |
|  | Montaż na statywie | Wymagany | Tak/Nie ………………………… |
|  | Zarządzanie | Przez przeglądarkę | Tak/Nie |
|  | Moduł Bluetooth |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Zasięg | Min. 10m | Należy podać …………………………. |
|  | Kierunek transmisji | Dwukierunkowa | Tak/Nie …………………………. |
|  | Mikrofon bezprzewodowy |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Nadajnik | Doręczny | Tak/Nie …………………………… |
|  | Transmisja | Bezprzewodowa | Tak/Nie …………………………… |
|  | Czas pracy na jednej baterii AA | Min. 8h | Należy podać …………………………… |
|  | Wyjście zbalansowane | XLR | Tak/Nie …………………………… |
|  | Wyjście niezbalansowane | Jack 6,3mm | Tak/Nie …………………………… |
|  | Pasmo przenoszenia | Min zakres 40Hz – 20kHz | Należy podać …………………………… |
|  | Liczba częstotliwości | Min. 8 | Należy podać ……………..……………. |
|  | Charakterystyka kierunkowa | Superkardioidalna | Tak/Nie …………………………... |
|  | Statyw do kamery |
|  | Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Fabrycznie nowe urządzenie |
|  | Maksymalna wysokość | Min. 130cm | Należy podać …………………………… |
|  | Liczba sekcji | 3 +/-1 | Należy podać …………………………… |
|  | Typ blokady nóg | Skręcane | Tak/Nie …………………………… |
|  | Długość po złożeniu | Maks. 60cm | Należy podać ……………………………. |

Przyjmujemy do wiadomości, że udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ lub niewypełnienie kolumny 4 spowoduje odrzucenie oferty, o ile 
z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie  spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

............................................

(miejscowość, data)

................................................................

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej

do występowania  w imieniu Wykonawcy)