Załącznik nr 3

## Formularz wymaganych warunków technicznych

## [ATJ4/2018/EL/10165]

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: ……………………,  pn.  Dostawa systemu wideokonferencyjnego wraz z instalacją i konfiguracją - na  potrzeby jednostek WUM

- oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego poniższe wymagania:

| 1) Monitor 55’ o ultra wąskich ramkach - 4 szt. |
| --- |
| Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
|  | Typ podświetlenia | DLED | .......................... Należy podać |
|  | Technologia | IPS | .......................... Należy podać |
|  | Typ panelu | 24/7 | .......................... Należy podać |
|  | Obudowa | Ultra wąskie ramki | ………………. Tak/Nie |
|  | Orientacja | Horyzontalna/Wertykalna | ………………. Tak/Nie |
|  | Rozdzielczość | Min. 1920x1080 | ……………. Tak/Nie |
|  | Powierzchnia aktywna | Min. 120(H)x(V)680 | .......................... Tak/Nie |
|  | Jasność | Min. 500 cd/m2 | ………………. Należy podać |
|  | Kontrast | Min. 1400:1 | ………………. Należy podać |
|  | Kontrast dynamiczny | Min. 1M:1 | ………………. Należy podać |
|  | Żywotność panelu | Min. 50000h | ………………. Należy podać |
|  | Kąt widzenia | Min. 170 stopni | ………………. Należy podać |
|  | Czas reakcji | Maks.12ms | ………………. Należy podać |
|  | Minimalna ilość złączy | 1x wejście VGA 2x wejście HDMI 2.0 1x USB 3.0 1x USB 2.0 1x wyjście HDMI 2.0 1x wyjście audio jack 1x wejście audio jack 1x port RS232 1x port RJ12 | ………………. Tak/Nie |
|  | Waga | Mask. 40kg | ………………. Należy podać |
|  | Standard montażu | VESA | ………………. Tak/Nie |
|  | Zasilanie | 110 VAC – 240 VAC | ………………. Tak/Nie |
|  | Zużycie energii | Maks. 140 W | ………………. Należy podać |
| 2) Konstrukcja pod monitory |
| Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| 1. | Konstrukcja | Dedykowana dla 4 monitorów 55’ o standardzie VESA | ………………. Należy podać |
| 3) Zestaw wideokonferencyjny |
| Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) |
|  | Jakość wideo | Min. 1080P/60fps | ………………. Należy podać |
|  | Jakość przesyłanej prezentacji | Min. 1080P/60fps | ………………. Należy podać |
|  | Konstrukcja | All in one | ………………. Tak/Nie |
|  | Jakość obrazu kamery | Min. 1080P/60fps | ………………. Należy podać |
|  | Zoom kamery | Min. 5x optyczny | ………………. Należy podać |
|  | Kąt widzenia kamery | Min. 80 stopni | ………………. Należy podać |
|  | Zakres ruchu | Min +/- 300 w poziomie oraz +/- 200 w pionie | ………………. Należy podać |
|  | Kamera obrotowa | PTZ | ………………. Tak/Nie |
|  | Ilość mikrofonów wbudowanych | Min. 3 | ………………. Należy podać |
|  | Dodatkowe przewodowe mikrofony | Min. 2 | ………………. Należy podać |
|  | Głośnik | Wbudowany | ………………. Tak/Nie |
|  | Sterowanie | Kolorowy, dotykowy panel min 5” o rozdzielczości min. 1280x720 | ………………. Należy podać |
|  | Klawisze | Wybierania, wyciszenia | ………………. Tak/Nie |
|  | Zasięg mikrofonów | Min. 6m | ………………. Należy podać |
|  | Funkcje | Dual stream Nagrywanie HD | ………………. Tak/Nie |
|  | Minimalna ilość złączy | Min 2x wyjście HDMI Min 1x wejście HDMI Min 1x wejście mini DP Min 1x wejście jack 3,5mm Min 1x wyjście jack 3,5mm Min 5 x USB 2.0 RJ-45 | ………………. Należy podać |
|  | Zasilanie | 48V | ………………. Tak/Nie |
| 4) Materiały instalacyjne |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| 1. | Materiały instalacyjne | - Oprzewodowanie sygnałowe - Oprzewodowanie elektryczne - Organizery kablowe - Elementy montażowe - Prace Instalacyjne, konfiguracja i instruktarz | ………………. Tak/Nie |

.......................................							  	…………………………………………………………….…

(miejscowość, data)   									       (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy)