| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zastosowanie | W pełni kompatybilne, obsługujące wszystkie funkcje w posiadanym przez Zamawiającego systemie Testico Vote | .......................... Tak/Nie |
|  | Komunikacja z systemem | Dwukanałowa, bezprzewodowa w paśmie ISM 2.4 GHz IEEE 802.15.4 | .......................... Tak/Nie |
|  | Identyfikacja pilotów | Piloty o numerach od 1 do 300 oraz od 1 do 100 | .......................... Tak/Nie |
|  | Przyciski pilota | Min 16 przycisków, w tym: 9 przycisków do głosowania A-I lub 1-9 Przyciski nawigacyjne do poruszania się po menu pilota | .......................... Tak/Nie |
|  | Zasilanie pilota | 2 baterie 1.5V typu AAA – dostarczone z pilotami | .......................... Tak/Nie |
|  | Kontrola pracy pilota | Ekran LCD | .......................... Tak/Nie |
|  | Funkcjonalność pilota | Praca w pomieszczeniach zamkniętych ( np. aula) Praca do 400 pilotów z jednym odbiornikiem Zasięg min 100 m | .......................... Tak/Nie |
|  | Funkcjonalność odbiornika | łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz współpraca z urządzeniami USB trzy porty RJ45 | .......................... Tak/Nie |
|  | Dodatkowe akcesoria | Dedykowana walizka pozwalająca na bezpieczne przenoszenie pilotów | .......................... Tak/Nie |
|  | Gwarancja | Min 24 miesiące | .......................... Należy podać |